ОПИСАНИЕ

Loctite 8030 – универсальная смазочно-охлаждающая жидкость, облегчающая технологическую обработку. При ее использовании повышается скорость резания, улучшается качество готовой поверхности и увеличивается срок службы инструмента.

ПРИМЕНЕНИЕ

Смазка – снижение износа при сверлении и других технологических процессах. Нанесение на нержавеющую сталь и алюминий. Продукт не следует использовать на поверхностях из титана и медных сплавов, если важен внешний вид детали.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Наносить на инструмент во время его работы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

| Основа | Минеральное масло с противозадирными присадками |
| --- | --- |
| Цвет | Светло-желтый |
| Запах | Слабый |
| Плотность, при 25(C, г/мл NFT 60 101/ISO 3675/DIN 51 757 | 1 |
| Вязкость, при 20(C, мм/сек NFT 60 100/ISO 3104.3105 DIN 51 562 | 175 |
| Точка вспышки, (C NFT 60 118/DIN/ISO 2592 | нет |
| Температура застывания, (C NFT 60 105/DIN/ISO 3016 | -35 |
| Характеристики |  |
| Испытание под нагрузкой - 4 шара IP 239/NFE 48 617/ DIN 51 359-5 Испытание сварного шва, Н | 5 000 |